## Slide 1: 物理不可克隆函数的建模攻击和防御策略研究
报告人：唐文懿
指导老师：贾嵩
日期：2015年10月19日

## Slide 2: 报告提纲
引言
  背景介绍
  选题立意
当前工作总结
  建立延迟模型
  新型PUF电路
未来工作
总结

## Slide 3: 报告提纲
引言
  背景介绍
  选题立意
当前工作总结
  建立延迟模型
  新型PUF电路
未来工作
总结

## Slide 4: 缘起——物理单向映射
在密码学中，单向映射（One-way Function）是非对称加密算法的基础。数学上，利用难解问题构造单向函数（i.e. RSA：大整数因数分解；ECC：椭圆曲线求解）；物理上，通过物理系统和物理观测构造的单向映射称为物理单向映射（Physical One-way Function）
  要求物理系统内部状态不可知，且有可观测的量
  仿真该物理系统非常困难
提出动机*：
  廉价的应用，更多可能性
* Pappu R, Recht B, Taylor J, et al. “Physical one-way functions”. Science, 2002, 297(5589): 2026-2030.

## Slide 5: 进化——物理不可克隆函数
密钥“存储”问题：
  认证信息属于私有信息，被加密存储
  加密过程中的密钥被明文存储在存储器中
  明文存储的密钥可以通过多种方法窃取
PUF是一种廉价的解决方案
用电磁探测还原已上电SRAM中单元信息的方法：
C. Helfmeier, C. Boit, D. Nedospasov and J. Seifert, “Cloning Physically Unclonable Functions”, in Hardware-Oriented Security and Trust, 2013 IEEE International Symposium on.

## Slide 6: 分支——“强”、“弱”PUF
PUF定义：物理不可克隆函数（Physically Unclonable Function）是一个单向映射，利用实际的随机源生成，将原空间（Challenge）映射到像空间（Response），具体映射方式由随机源定义，由于随机源输出不可重复，所以是“物理的”不可克隆函数。
Weak PUF：原空间元素很少，对外没有接口；
Strong PUF：原空间元素非常多，以至于不可穷举，公开的对外接口(public interface)

## Slide 7: Strong PUF的现状[1]
延迟型：
  ＋CRP空间足够大，结构简单，稳定；
  －结构简单，占用面积
*结论来自于：
[1] S. Katzenbeisser, et al. “PUFs: Myth, fact or busted? A security evaluation of physically unclonable functions (PUFs) cast in silicon”. Cryptographic Hardware and Embedded Systems–CHES 2012, Springer

## Slide 8: Strong PUF的现状
环振型：
  ＋极稳定，易于FPGA实现；
  －CRP小，极占面积

## Slide 9: Strong PUF的现状
锁存器型：
  ＋面积占用极低（SRAM），系统误差低
  －CRP小，不稳定
其他类型：
  各有侧重

## Slide 10: Strong PUF的现状
需求：
  不可预测性——不能通过原空间的子集映射推断出整个空间的映射
  高可靠性——不因温度、电压波动而改变输出
  可重复性——多次测量的结果应一致
现状：
  高可靠性、可重复性-->误码纠偏，投票机制
  不可预测性<-->建模攻击，需要新结构或机制
评价指标[2]：
  独特性（Uniqueness）； 均匀性（Uniformity）； 可靠性； 安全性
[2] B. Halak, Y. Hu, and M. S. Mispan, “Area efficient configurable physical unclonable functions for FPGAs dentification,” in ISCAS 2015

## Slide 11: Strong PUF设计指标
指标 | 期望值 | 数学表达
独特性 | 0.5 | 
均匀性 | 0.5 | 
可靠性 | 0 | 
安全性 | Unpredictable | ---
指标 | 期望值 | 数学表达
独特性 | 0.5 | 
均匀性 | 0.5 | 
可靠性 | 0 | 
安全性 | Unpredictable | ---

## Slide 12: 报告提纲
引言
  背景介绍
  选题立意
当前工作总结
  建立延迟模型
  新型PUF电路
未来工作
总结

## Slide 13: 当前工作总结
BRPUF是一种新型Strong PUF结构，如图1
目前缺乏对BRPUF的深刻认识
本工作主要对BRPUF的逻辑行为建模，提出延迟模型
图1 64位BRPUF[3]
[3] Q. Chen, G. Csaba, P. Lugli, U. Schlichtmann, and U. Ruhrmair, “The bistable ring puf: A new architecture for strong physical unclonable functions,” in Hardware-Oriented Security and Trust (HOST), 2011 IEEE International Symposium on.

## Slide 14: 当前工作总结
BRPUF模型表述如下：
图2绿色线段表示利用上述模型对BRPUF的建模攻击预测率结果
  预测率高达95%以上
图2 建模攻击预测结果

## Slide 15: 分布统计
利用FPGA对BRPUF做片内和片间分布统计
  多FPGA，FPGA内多PUF单元
BRPUF具有比较差的片内分布
  所有元件偏差累积
  图3显示分布结果（0.5为期望值）
图3 BRPUF片内分布结果

## Slide 16: 改进型Strong PUF
采用图4结构
  单级结构内类Arbiter；
  级联结构为双稳结构；
  无常数累加项，偏差降低
优点：
  模型更加复杂
  片间分布方差低
代价：
  稳定性降低
图4 新型延迟型BRPUF结构

## Slide 17: 分布统计
图5：对应于BRPUF的片间分布，相对理想值0.5方差更小；

## Slide 18: 分布统计
图6：独特性~N(0.49,0.0048)和可靠性~N(0.057,0.013)

## Slide 19: 建模攻击结果

## Slide 20: 报告提纲
引言
  背景介绍
  选题立意
当前工作总结
  建立延迟模型
  新型PUF电路
未来工作
总结

## Slide 21: 未来工作安排
前期
  预测结果为85%左右，尚差一个解释；
  电源和温度波动的影响尚待验证（条件限制只能仿真）
  结合最新文献作进一步分析
后期
  收集实验结果
  撰写毕业论文

## Slide 22: 总结
对BRPUF进行了建模分析
  建立基于延迟的数学模型，比直接仿真更快速的描述其逻辑行为
构造了一种新型PUF电路
  满足设计指标；片间偏差更小，成品率更高
用SVM算法对PUF做建模攻击
  新型PUF预测率低于原始PUF

## Slide 23: Q&A

## Slide 24: 附录I——BRPUF建模过程
第k个下跳沿：
第j个上跳沿：
令每个单元中两个门的延迟分别为p,q,r,s（忽略脚标）
定义

## Slide 25: 附录II——DBRPUF建模过程
定义tr,tf,br,bf为单级内两个门的上升、下降延迟
  [3]
[3] D. Lim, J. W. Lee, B. Gassend, G. E. Suh, M. Van Dijk, and S. Devadas, “Extracting secret keys from integrated circuits,” Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on, vol. 13, no. 10, pp. 1200–1205, 2005

## Slide 26: 附录III——建模攻击与SVM
映射，C是离散变量，n位二进制数
显然C与整数域Z存在一个映射关系
  可以在实数轴上把R表示出来
也可以将C映射到平面坐标系
  若存在一条直线将划分开，则称R在上线性可分
  类似的，若存在一个超平面P:能将R分开，则称R在n维空间中线性可分
建模：寻找内在联系，建立合适的映射使得R线性可分
SVM：根据空间中已知点，寻找最佳超平面